## Slide 1: HRADCE
Jan Fiala
Lenka Šebelíková
Aleš Zahradka
http://www.hradce.cz/fotogalerie/letecke-snimky-hradcu

## Slide 2: ÚVOD – Charakteristika území

## Slide 3: Obecná charakteristika
12 km JZ od Českých Budějovic
V okraj Blanského lesa
nadmořská výška 450–508 m
sídlo s dochovanými prvky vesnické architektury
r. 2010 cca 50 obyvatel
k 1. 1. 2016 93 obyvatel
zelená turistická značka
součást mikroregionu Blanský les – podhůří
výhledy do okolní krajiny
omezení: OP letiště Planá
Zdroj: mapy.cz
Notes: Obec se nachází cca 12 km JZ od Českých Budějovic na V okraji Blanského lesa v nadmořské výšce 450–508 m
Jedná se o sídlo s dochovanými prvky vesnické architektury typickými pro daný region, typem zástavby se blíží charakteru vesnic Blanského lesa.
V době pořizování Územního plánu (r. 2010) měla obec kolem 50 obyvatel, k 1. 1. 2016 v obci žilo celkem 93 obyvatel.
Obcí prochází zelená turistická značka vedoucí z Českých Budějovic přes vrch Kluk až na Kleť a cyklostezky.
Hradce jsou součástí mikroregionu Blanský les – podhůř.
Z mnoha míst na území obce je krásný výhled do okolní krajiny, zejména na Kluk a Kleť.
Celé území v ochranném pásmu letiště Planá – tzn. je zde výškové omezení staveb (nesmí se zřizovat stavby nebo zařízení, nebo vysazovat porosty a umisťovat předměty, které by přesahovaly výšku určenou překážkovými rovinami ochranných pásem.

## Slide 4: Biogeografie, fytogeografie
biogeografická oblast kontinentální
fytogeografické členění Českomoravské mezofytikum, Budějovická pánev
Zdroj: http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/podkleti/t_gal05.htm
Panoramatický pohled z Kleti SV směrem do Budějovické pánve - Chlum, Křemže, Krasetín, Holubov

## Slide 5: Geomorfologie
Zdroj: geoportal.gov.cz
geomorfologická oblast Šumavská hornatina
  celek Novohradské podhůří
    podcelek Kaplická brázda
      okrsek Kroclovská pahorkatina
Notes: Území je součástí geomorfologické oblasti Šumavská hornatina – celku Novohradské podhůří – podcelku Kaplická hrázda – okrsku Kroclovská pahorkatina.

## Slide 6: Geologie
moldanubická oblast Českého masivu
silně přeměněné horniny – pararuly a migmatity, světlé ortoruly a granulity
pravděpodobně starohorního stáří
niva Dehtářského potoka vyplněna nivním sedimentem čtvrtohorního původu
v okolí dalších vodních toků sedimenty nejčastěji čtvrtohorního původu
chráněné ložiskové území – bývalý lom na žulorulu a stavební kámen – navrženo ke zrušení
Zdroj: mapy.geology.cz/geocr_50
Notes: Jižní Čechy leží v centru moldanubické oblasti Českého masivu.
Moldanubikum je tvořeno silně přeměněnými horninami. Přeměněné horniny moldanubika jsou převážně reprezentovány různými typy pararul a migmatitů, světlými ortorulami a granulity pravděpodobně starohorního stáří.
Niva Dehtářského potoka je vyplněna nivním sedimentem čtvrtohorního původu, v okolí dalších vodních toků jsou pak sedimenty nejčastěji čtvrtohorního, místy i třetihorního původu.
Na území se nachází chráněné ložiskové území – bývalý lom na žulorulu a stavební kámen. Ložiskové území navrženo ke zrušení.

## Slide 7: Pedologie
nasycené kambizemě
velké množství jílu
časté umístění na svazích
malá mocnost profilu
vysoký obsah skeletu
nepříznivé pH
půdy s nejnižší IV. a V. třídou ochrany
Zdroj: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/files/198/15687.jpg
Notes: Na svahovině převážně rul a granulitů se vyvinuly nasycené kambizemě.
Půda obsahuje velké množství jílu. Zemědělské využití těchto půd je dále komplikováno častým umístěním na svazích, které jsou náchylné k erozi a také malou mocností profilu a vysokým obsahem skeletu. Pro většinu kulturních rostlin mají také nepříznivé pH.
Na území obce se vyskytují půdy s nejnižší IV. a V. třídou ochrany.
IV. třída ochrany zemědělského půdního fondu – převážně půdy s podprůměrnou produkční schopností, jen s omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu a i jiné nezemědělské účely
V. třída ochrany zemědělského půdního fondu – sdružuje zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), které představují půdy s velmi nízkou produkční schopností, jako jsou mělké půdy, hydromorfní půdy, silně skeletovité a silně erozně ohrožované. Tyto půdy jsou většinou pro zemědělské účely postradatelné. Lze připustit i jiné, efektivnější, využití než zemědělské. Jedná se zejména o půdy s nízkým stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území.

## Slide 8: Hydrologie
ucelená vodopisná oblast horní a střední Vltavy a jejích přítoků
typický rys krajiny jižních Čech rybníky
území v povodí potoků Dehtářského a Homolského
Zdroj: mapy.cz
Notes: Jižní Čechy představují ucelenou vodopisnou oblast horní a částečně i střední Vltavy a jejích přítoků.
Výrazným krajinným rysem jižních Čech jsou rozsáhlé rybniční oblasti – na sever od Hradců spousta rybníků, Hradce spíš přecházejí do krajiny Blanského lesa.
Území se nachází v povodí potoků Dehtářského a Homolského.

## Slide 9: Klima
mírně teplý a mírně vlhký klimatický region
průměrná roční teplota 7–8 °C
průměrný roční úhrn srážek 550–650 mm
Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz
Notes: Území spadá do mírně teplého a mírně vlhkého klimatického regionu s průměrnou roční teplotou mezi 7 a 8 °C a průměrným ročním úhrnem srážek od 550 do 650 mm.

## Slide 10: Historie
první doklady o osídlení ze střední doby kamenné (8. až 5. stol. př. n. l.)
v lokalitě U Zajíčka byla objevena halštatská mohyla
nálezy ze starší doby bronzové, doby halštatské a laténské
území s archeologickými nálezy => archeologický dohled nebo záchranný archeologický průzkum při větších stavebních pracích
Zdroj: https://pohanstvi.wordpress.com/2009/06/06/mohyly-u-plava
Notes: První doklady o osídlení této oblasti pocházejí už ze střední doby kamenné (8. až 5. stol. př. n. l.), v lokalitě U Zajíčka na severovýchodě obce byla objevena halštatská mohyla.
Dále jsou doloženy nálezy ze starší doby bronzové, doby halštatské a laténské.
Vzhledem dlouhé historii území se jedná o území s archeologickými nálezy (z toho také vyplývá archeologický dohled nebo záchranný archeologický průzkum při větších stavebních pracích).

## Slide 11: Historie
první písemná zmínka z roku 1375
ve 14. a 15. stol. zřejmě součástí panství Dívčí kámen
od poloviny 16. stol. pod správou českokrumlovského panství
od roku 1850 součást obce Vrábče
od 11. června 1960 pod správou obce Homole
od 24. listopadu 1990 samostatnou obcí
Notes: První písemná zmínka o Hradcích (Hradcziich) je z roku 1375.
Ačkoliv okolní obce (Vrábče, Jamné, Kroclov, Homole) byly ve 14. a 15. stol. součástí panství Dívčí kámen, Hradce zde zmiňovány nejsou.
Po zániku hradu Dívčí kámen v polovině 16. stol. bylo celé území pod správou českokrumlovského panství.
Když v roce 1850 zanikl poddanský vztah k panství Český Krumlov, tvořily Hradce součást obce Vrábče spolu s osadami Kroclov, Jamné, Záhorčice, Závraty, Dvůr a Korosek.
11. června 1960 přešly Hradce pod správu obce Homole.
Od 24. listopadu 1990 jsou Hradce samostatnou obcí.

## Slide 12: eKOLOGICká stabilita území

## Slide 13: Vegetace
potenciální přirozená vegetace
biková a/nebo jedlová doubrava
na podmáčených místech střemchová doubrava a olšina
http://flora.upol.cz/vegetace/info/9283-Alnion-incanae.html
Notes: Potenciální přirozenou vegetaci tvoří bikové a/nebo jedlové doubravy. Na podmáčených místech pak střemchová doubrava a olšina.

## Slide 14: Vegetace
přechod mezi dvěma krajinnými typy
oblast jihočeských pánví s rybníky mokřadními ekosystémy
území mírně zvlněných pahorkatin a vrchovin s mozaikou lesní a zemědělské krajiny
http://www.blanet.cz/img/410.jpg
Notes: Území Jihočeského kraje zahrnuje v zásadě tři základní, navzájem se lišící krajinné typy – oblast jihočeských pánví s velmi početnými a zároveň největšími rybníky a významnými mokřadními ekosystémy, území mírně zvlněných pahorkatin a vrchovin s charakteristickým maloplošným střídáním drobnějších segmentů lesní a zemědělské krajiny.

## Slide 15: Vegetace
typologie krajiny
podle reliéfu krajina členitých pahorkatin a vrchovin Hercynika
podle využití lesozemědělská krajina
podle osídlení vrcholně středověká sídelní krajina Hercynika
CORINE land cover
orná půda mimo zavlažovaných ploch
převážně zemědělská území s příměsí
přirozené vegetace
jehličnaté lesy
Zdroj: geoportal.gov.cz
Notes: Z typologického hlediska se jedná o krajinu vrchovin Hercynika, podél toků Vltavy a Malše o krajinu zaříznutých údolí a krajinu širokých říčních niv.
Podle využití převažuje krajina lesozemědělská,
podle osídlení se jedná o vrcholně středověkou sídlení krajinu Hercynika.
V rámci CORINE land cover (=inventarizace tříd krajinného pokryvu) byly na území vymapovány 3 typy ploch: 1) orná půda mimo zavlažovaných ploch, 2) převážně zemědělská území s příměsí přirozené vegetace, 3) jehličnaté lesy

## Slide 16: Přírodní biotopy
Zdroj: geoportal.gov.cz
Lesy
Sekundární trávníky a vřesoviště
Křoviny mozaika
Vodní toky a nádrže
Notes: Na území byly vymapovány přírodní biotopy – lesy, sekundární trávníky a vřesoviště, křoviny a vodní plochy a nádrže.

## Slide 17: Charakteristika území
celková rozloha 120 ha
66 % zemědělská půda (meliorace zejména v r. 1985)
13 % lesní půda
2 % vodní plochy a toky
20 % zastavěné a ostatní plochy
Notes: celková rozloha území činí asi 120 ha, z čehož asi 66 % tvoří zemědělská půda (z toho 60 % TTP, 34 % orná půda, 6 % zahrady). Většina zemědělské půdy byla v minulosti meliorována (meliorace pochází zejména z roku 1985), 13% lesní půda, 2 % vodní plochy a toky a 20 % zastavěné a ostatní plochy.

## Slide 18: Charakteristika území
celková rozloha 120 ha
66 % zemědělská půda (meliorace zejména v r. 1985)
  60 % TTP - zejména v S části písčitý subsrát ->
  na okrajích zajímavé druhy
  34 % orná půda
  6 % zahrady
13 % lesní půda
2 % vodní plochy a toky
20 % zastavěné a ostatní plochy
Notes: celková rozloha území činí asi 120 ha, z čehož asi 66 % tvoří zemědělská půda (z toho 60 % TTP, 34 % orná půda, 6 % zahrady). Většina zemědělské půdy byla v minulosti meliorována (meliorace pochází zejména z roku 1985), 13% lesní půda, 2 % vodní plochy a toky a 20 % zastavěné a ostatní plochy.

## Slide 19: Charakteristika území
celková rozloha 120 ha
66 % zemědělská půda (meliorace zejména v r. 1985)
13 % lesní půda
  hospodářské jehličnaté lesy
  zachovalé bory
  monokulturní výsadby
2 % vodní plochy a toky
20 % zastavěné a ostatní plochy
Notes: celková rozloha území činí asi 120 ha, z čehož asi 66 % tvoří zemědělská půda (z toho 60 % TTP, 34 % orná půda, 6 % zahrady). Většina zemědělské půdy byla v minulosti meliorována (meliorace pochází zejména z roku 1985), 13% lesní půda, 2 % vodní plochy a toky a 20 % zastavěné a ostatní plochy.

## Slide 20: Charakteristika území
celková rozloha 120 ha
66 % zemědělská půda (meliorace zejména v r. 1985)
13 % lesní půda
2 % vodní plochy a toky
  1 velký rybník v SZ části obce
  několik menších vodních plošek
  několik menších vodních toků (zejména v oblasti mokrých luk)
20 % zastavěné a ostatní plochy
Notes: celková rozloha území činí asi 120 ha, z čehož asi 66 % tvoří zemědělská půda (z toho 60 % TTP, 34 % orná půda, 6 % zahrady). Většina zemědělské půdy byla v minulosti meliorována (meliorace pochází zejména z roku 1985), 13% lesní půda, 2 % vodní plochy a toky a 20 % zastavěné a ostatní plochy.

## Slide 21: Charakteristika území
3. Vojenské mapování (1927)
Stabilní katastr (1827)
Současnost

## Slide 22: Zastavěné území
zastavěné území několik samostatných částí
vlastní sídlo Hradce
Notes: Zastavěné území je tvořeno několika samostatnými částmi – vlastním sídlem Hradce, lokalitou U Veverků, Samotami a několika chatovými koloniemi a bývalým pionýrským táborem (ÚP Hradce).

## Slide 23: Zastavěné území
zastavěné území několik samostatných částí
vlastní sídlo Hradce
lokalita U Veverků
Notes: Zastavěné území je tvořeno několika samostatnými částmi – vlastním sídlem Hradce, lokalitou U Veverků, Samotami a několika chatovými koloniemi a bývalým pionýrským táborem (ÚP Hradce).

## Slide 24: Zastavěné území
zastavěné území několik samostatných částí
vlastní sídlo Hradce
lokalita U Veverků
Samoty
Notes: Zastavěné území je tvořeno několika samostatnými částmi – vlastním sídlem Hradce, lokalitou U Veverků, Samotami a několika chatovými koloniemi a bývalým pionýrským táborem (ÚP Hradce).

## Slide 25: Zastavěné území
zastavěné území několik samostatných částí
vlastní sídlo Hradce
lokalita U Veverků
Samoty
chatové kolonie
Notes: Zastavěné území je tvořeno několika samostatnými částmi – vlastním sídlem Hradce, lokalitou U Veverků, Samotami a několika chatovými koloniemi a bývalým pionýrským táborem (ÚP Hradce).

## Slide 26: Zastavěné území
zastavěné území několik samostatných částí
vlastní sídlo Hradce
lokalita U Veverků
Samoty
chatové kolonie
bývalý pionýrský tábor
Notes: Zastavěné území je tvořeno několika samostatnými částmi – vlastním sídlem Hradce, lokalitou U Veverků, Samotami a několika chatovými koloniemi a bývalým pionýrským táborem (ÚP Hradce).

## Slide 27: Zastavěné území
původní stavby citlivě zasazeny do krajiny
původní statky a samoty
kapličky s doprovodnými stromy
kamenná věžová trafostanice Samoty
opravený provozní objekt bývalého lomu
Notes: Původní stavby jsou citlivě zasazeny do krajiny. Cenné jsou zejména původní statky a samoty, ale také kapličky s doprovodnými stromy. Z novějších staveb je zajímavá kamenná věžová trafostanice v centru obce nebo opravený provozní objekt bývalého lomu

## Slide 28: Zastavěné území
Zdroj: http://kontaminace.cenia.cz
Notes: Původní stavby jsou citlivě zasazeny do krajiny. Cenné jsou zejména původní statky a samoty, ale také kapličky s doprovodnými stromy. Z novějších staveb je zajímavá kamenná věžová trafostanice v centru obce nebo opravený provozní objekt bývalého lomu

## Slide 29: Migrace a bariéry
výskyt a migrace velkých savců
fragmentace krajiny dopravou nízká
krajina dobře prostupná pro velké savce
Zdroj: http://translynx.selmy.cz/aktuality/rys-ostrovid-v-posumavi/
Notes: Území je významné z hlediska výskytu a migrací velkých savců. Fragmentace krajiny dopravou je v tomto území nízká a krajina je proto dobře prostupná pro velké savce.

## Slide 30: Územní ochrana
žádné ZCHÚ (nejblíže CHKO Blanský les, cca 1,5 km)
Zdroj: mapy.cz

## Slide 31: ÚSES
místní
2 biocentra (jedno RVKP)
2 biokoridory
několik interakčních prvků
Notes: Na území se nacházejí skladebné prvky místního ÚSES – 2 biocentra (z nichž jedno je registrované VKP), 2 biokoridory a několik interakčních prvků.

## Slide 32: VKP
Vlhké louky Pod Krumlovskou cestou
Notes: Registrované VKP - Vlhké louky Pod krumlovskou cestou

## Slide 33: ÚSES
regionální a nadregionální
Zdroj: geoportal.gov.cz
Regionální biokoridor
Regionální biocentrum
Nadregionální biokoridor
Nadregionální biocentrum
Notes: V okolí obce Hradce se nacházejí další skladebné prvky ÚSES regionálního a nadregionálního významu

## Slide 34: Vzácné druhy
Druh | Červený seznam | Přílohy č. II Vyhl. č. 395/1992 Sb. | Výskyt druhu
Aphanes arvensis (nepatrnec rolní) | C3 | - | dětský tábor
Veronica verna (rozrazil jarní) | C4a | - | dětský tábor
Veronica agrestis (rozrazil polní) | C2 | - | dětský tábor
Phyteuma nigrum (zvonečník černý) | C3 | - | podmáčená louka
Scorzonera humilis (hadí mord nízký) | C4a | - | podmáčená louka
Veronica scutellata (rozrazil štítkovitý) | C4a | - | podmáčená louka
Hierochloë australis (tomkovice jižní) | C3 | - | lesík na kopečku
Anthericum ramosum (bělozářka větevnatá) | C4a | - | lesík na kopečku
Lilium martagon (lilie zlatohlavá) | C4a | ohrožený | lesík na kopečku
Carex appropinquata (ostřice odchylná) | C3 | - | podmáčená louka
Thalictrum lucidum (žluťucha lesklá) | C3 | - | podmáčená louka
Ophioglossum vulgatum (hadí jazyk obecný) | C2 | ohrožený | olšinka
Notes: Na území obce se nachází řada druhů Červeného seznamu a některé z nich jsou i v seznamu zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin podle Přílohy č. II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb. Tyto druhy byly nalezeny v rámci terénního cvičení Určovacího semináře cévnatých rostlin (17. 5. 2016). Soupis vzácných druhů proto zřejmě není kompletní.

## Slide 35: Vzácné druhy
Druh | Červený seznam | Přílohy č. II Vyhl. č. 395/1992 Sb. | Výskyt druhu
Aphanes arvensis (nepatrnec rolní) | C3 | - | dětský tábor
Veronica verna (rozrazil jarní) | C4a | - | dětský tábor
Veronica agrestis (rozrazil polní) | C2 | - | dětský tábor
Phyteuma nigrum (zvonečník černý) | C3 | - | podmáčená louka
Scorzonera humilis (hadí mord nízký) | C4a | - | podmáčená louka
Veronica scutellata (rozrazil štítkovitý) | C4a | - | podmáčená louka
Hierochloë australis (tomkovice jižní) | C3 | - | lesík na kopečku
Anthericum ramosum (bělozářka větevnatá) | C4a | - | lesík na kopečku
Lilium martagon (lilie zlatohlavá) | C4a | ohrožený | lesík na kopečku
Carex appropinquata (ostřice odchylná) | C3 | - | podmáčená louka
Thalictrum lucidum (žluťucha lesklá) | C3 | - | podmáčená louka
Ophioglossum vulgatum (hadí jazyk obecný) | C2 | ohrožený | olšinka
Notes: Na území obce se nachází řada druhů Červeného seznamu a některé z nich jsou i v seznamu zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin podle Přílohy č. II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb. Tyto druhy byly nalezeny v rámci terénního cvičení Určovacího semináře cévnatých rostlin (17. 5. 2016). Soupis vzácných druhů proto zřejmě není kompletní.

## Slide 36: Vzácné druhy
Druh | Červený seznam | Přílohy č. II Vyhl. č. 395/1992 Sb. | Výskyt druhu
Aphanes arvensis (nepatrnec rolní) | C3 | - | dětský tábor
Veronica verna (rozrazil jarní) | C4a | - | dětský tábor
Veronica agrestis (rozrazil polní) | C2 | - | dětský tábor
Phyteuma nigrum (zvonečník černý) | C3 | - | podmáčená louka
Scorzonera humilis (hadí mord nízký) | C4a | - | podmáčená louka
Veronica scutellata (rozrazil štítkovitý) | C4a | - | podmáčená louka
Hierochloë australis (tomkovice jižní) | C3 | - | lesík na kopečku
Anthericum ramosum (bělozářka větevnatá) | C4a | - | lesík na kopečku
Lilium martagon (lilie zlatohlavá) | C4a | ohrožený | lesík na kopečku
Carex appropinquata (ostřice odchylná) | C3 | - | podmáčená louka
Thalictrum lucidum (žluťucha lesklá) | C3 | - | podmáčená louka
Ophioglossum vulgatum (hadí jazyk obecný) | C2 | ohrožený | olšinka
Notes: Na území obce se nachází řada druhů Červeného seznamu a některé z nich jsou i v seznamu zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin podle Přílohy č. II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb. Tyto druhy byly nalezeny v rámci terénního cvičení Určovacího semináře cévnatých rostlin (17. 5. 2016). Soupis vzácných druhů proto zřejmě není kompletní.

## Slide 37: Vzácné druhy
Druh | Červený seznam | Přílohy č. II Vyhl. č. 395/1992 Sb. | Výskyt druhu
Aphanes arvensis (nepatrnec rolní) | C3 | - | dětský tábor
Veronica verna (rozrazil jarní) | C4a | - | dětský tábor
Veronica agrestis (rozrazil polní) | C2 | - | dětský tábor
Phyteuma nigrum (zvonečník černý) | C3 | - | podmáčená louka
Scorzonera humilis (hadí mord nízký) | C4a | - | podmáčená louka
Veronica scutellata (rozrazil štítkovitý) | C4a | - | podmáčená louka
Hierochloë australis (tomkovice jižní) | C3 | - | lesík na kopečku
Anthericum ramosum (bělozářka větevnatá) | C4a | - | lesík na kopečku
Lilium martagon (lilie zlatohlavá) | C4a | ohrožený | lesík na kopečku
Carex appropinquata (ostřice odchylná) | C3 | - | podmáčená louka
Thalictrum lucidum (žluťucha lesklá) | C3 | - | podmáčená louka
Ophioglossum vulgatum (hadí jazyk obecný) | C2 | ohrožený | olšinka
Notes: Na území obce se nachází řada druhů Červeného seznamu a některé z nich jsou i v seznamu zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin podle Přílohy č. II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb. Tyto druhy byly nalezeny v rámci terénního cvičení Určovacího semináře cévnatých rostlin (17. 5. 2016). Soupis vzácných druhů proto zřejmě není kompletní.

## Slide 38: Krajinný ráz
krajina harmonická, kulturní až relativně přírodní, krajinářská hodnota průměrná
oblast krajinného rázu ohraničena na Z svahy Blanského lesa
vyvýšená poloha -> prostorová otevřenost krajiny -> vnímání krajiny s dominantami masivu Blanského lesa
Notes: Krajina kulturní až relativně přírodní, krajinářská hodnota zvýšená.
Oblast krajinného rázu je ohraničena na západě výraznými svahy Blanského lesa.
Poloha, vyzdvižená nad sníženinu Českých Budějovic i nad zářezy údolí Vltavy a Malše, způsobuje prostorovou otevřenost krajiny a vytváří možnost panoramatického vnímání krajiny s dominantami masivu Blanského lesa.
Estetickou atraktivnost krajiny vytvářejí nezaměnitelné panoramatické pohledy.

## Slide 39
Co je cenné?
  množství dochovaných objektů a souborů lidové architektury
  součástí vsí okolní kultivovaná krajina -> harmonie
  velkoplošná struktura zemědělské krajiny v náhorních polohách
Jak to zachovat?
omezení rozlohy rozvojových ploch a vyloučení nové zástavby ve volné krajině
vyloučení staveb narušujících výhledy do krajiny
sledování dochované urbanistické struktury
posílení významu drobných kulturních dominant v siluetách obcí a v krajinných scenériích
ochrana struktury krajiny s cennými segmenty kulturní krajiny
Krajinný ráz
Notes: Velmi cenné je množství dochovaných objektů a souborů lidové architektury. Nedílnou součástí vsí je okolní kultivovaná krajina, se kterou vytváří harmonický a vyvážený obraz. Náhorní poloha zemědělské krajiny se zřetelnými terénními horizonty a dominantami a jejich typickým uspořádáním a zřetelné linie terénní morfologie (lesnaté horizonty, hřbetnice, terénní dominanty) jsou dalším cenným a charakteristickým rysem krajiny této oblasti.
Z hlediska zachování krajinného rázu je proto důležité
zachovat stávající charakter struktury osídlení a vyloučením možnosti nové zástavby ve volné krajině
omezit nebo vyloučit možnost umístění staveb a areálů narušujících výhledy do kulturní krajiny
respektovat typickou strukturu zástavby
posilovat význam drobných kulturních dominant v siluetách obcí a v krajinných scenérií
chránit strukturu historické krajiny s cennými segmenty kulturní krajiny

## Slide 40: Návrh – zachování nebo zlepšení hodnot

## Slide 41: Informace pro návštěvníky
infocedule umístěná u plánované rozhledny
informace o důležitosti krajinné estetiky a výhledu
použití přírodních materiálů (kámen, dřevo)

## Slide 42: VKP – Kaplička s alejí
zasadit se za vyhlášení VKP s kapličkou a přilehlým stromořadím
(VKP = esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability)
Zdroj: http://maps.google.com
Notes: Významný krajinný prvek je v § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, definován jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Mohou to být i cenné plochy porostů, sídelních útvarů, včetně historických zahrad a parků.

## Slide 43: Návrh na vyhlášení PP
PP Na Kopečku
bor na bazickém substrátu s teplomilnou vegetací
PP = přírodní útvar menší rozlohy s regionálním estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk
Druh | Červený seznam | Přílohy č. II Vyhl. č. 395/1992 Sb.
Hierochloë australis (tomkovice jižní) | C3 | -
Anthericum ramosum (bělozářka větevnatá) | C4a | -
Lilium martagon (lilie zlatohlavá) | C4a | ohrožený

## Slide 44: Zákaz sázení monokulturních porostů

## Slide 45: Udržitelnost chatových oblastí
dohled nad černými stavbami
chaty odpovídající charakteru oblasti a rekreačnímu využití
důraznější dohled Stavebního úřadu

## Slide 46: Nová zástavba
plánováno max. 39 nových RD
nutno dodržet principy skladby původních stavení
nenarušit nejcennější pohledy do krajiny

## Slide 47: ČOV
v budoucnu naplánována výstavba 1 centrální ČOV
pokud možno zvolit co nejpřírodnější charakter (kořenová čistírna)

## Slide 48: Vedení vysokého napětí
při rozšiřování stávající zástavby a potřebě napojení na elektrickou síť doporučujeme vést kabeláž pod povrchem země
při rekonstrukci stávajícího vedení jej svést pod zem také
=> nenarušování pohledů do krajiny

## Slide 49: Děkujeme za pozornost
Zdroje informací:
Albrecht a kol. 2003: Chráněná území ČR. VIII., Českobudějovicko.
archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/am_query_05.html?mapxy=-764800+-1169500
cs.wikipedia.org/wiki/Hradce
cs.wikipedia.org/wiki/Lip%C3%AD_(okres_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice)
ftp://ftp.c-budejovice.cz/OUPA/2014/Textova_cast/Hradce.pdf
Generel krajinného rázu http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/generel-krajinneho-razu/
geoportal.gov.cz
Grulich 2012: Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia 84: 631–645. http://www.preslia.cz/P123GrulichAppendix.pdf
mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5
Příloha č. II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.
restep.vumop.cz/encyklopedie/index.php?title=T%C5%99%C3%ADdy_ochrany
ÚP Hradce http://www.cbudejovice.eu/Lists/edn%20deska/Attachments/5531/Hradce-OOP.pdf
www.caa.cz/folder/96
www.czso.cz
www.divcikamen.cz/historie-1/historicka-reserze/
www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=764800&x=1169500&s=1
www.kraj-jihocesky.cz
www.mapy.cz
www.mujkraj.cz
www.priroda.cz/clanky.php?detail=1821&stranka=3
www.vrabce.cz/vrabce/historie