## Slide 1
Základy operačních zesilovačů a obvody
s operačními zesilovači II.

## Slide 2
Invertující zesilovač
invertující zesilovač obrací fázi vstupního signálu o 1800
bod A je virtuální zem tedy je přibližně na nulovém potenciálu (ideální OZ)
Napětí Ui určuje proud rezistorem R1 podle vztahu iR1=
Proud iR1 neteče do vstupu OZ, protože má velký vstupní odpor a teče přes R2 do
výstupu. Platí vztahy:

## Slide 3
Invertující zesilovač
pro ideální OZ by při nulovém Ui mělo být nulové U0
reálně bude i při nulovém vstupu na výstupu nějaké nenulové výstupní napětí
(vstupní napěťová nesymetrie) a je způsobena faktem, že vstupní tranzistory
diferenčního stupně OZ nejsou identické. Situaci lze namodelovat přidáním dalšího napětí UN do obvodu.
Vstupní napěťová nesymetrie je běžně u OZ v rozsahu od 3 mV do 10 mV.

## Slide 4
Kompenzace vstupní napěťové nesymetrie
Některé jednoduší OZ mají zvláštní vývody pro možnost přidání vnějších prvků pro
Kompenzaci vstupní napěťové nesymetrie. K OZ lze připojit proměnný nastavitelný
odpor, kterým lze vstupní napěťovou nesymetrii kompenzovat.
Kompenzace vstupní napěťové nesymetrie pomocí trimru.

## Slide 5
Kompenzace vstupní proudové nesymetrie
U operačních zesilovačů s bipolárními tranzistory ve vstupních obvodech musíme
vzít úvahu proud tekoucí do vstupu OZ, což může způsobit vstupní proudovou nesymetrii.
Často stačí k potlačení této nesymetrie zapojit zpětnovazební obvod tak, aby ke každému
vstupu OZ byl připojen stejný odpor. Pokud uvažujeme zdroj signálu a výstup OZ s malým
vnitřním odporem, je k invertujícímu vstupu připojen odpor rovnající se paralelní
kombinaci R1 a R2. Proud tekoucí ze (nebo do) invertujícího vstupu OZ vytváří na této
impedanci úbytek napětí, který se projevuje podobně jako vstupní napěťová nesymetrie
tedy nenulovým výstupním napětím při vstupu bez signálu. Zařazený odpor R3 tak
vykompenzuje tuto nesymetrii, ale za cenu zvýšení šumu.

## Slide 6
Napájení operačních zesilovačů
Standartně jsou operační zesilovače napájeny symetrickým napětím ±12 V nebo
±15V. Pak jsou zpracovávané signály vztaženy většinou ke středu napájecího
napětí (0 V), který definujeme jako zem.
Přívody napájecích napětí je nutné zablokovat kondenzátory (Cb = 100 nF)

## Slide 7
Napájení operačních zesilovačů
V mnoha obvodech se setkáváme s operačními zesilovači, které jsou
napájeny jen jedním napětím.

## Slide 8
Invertující součtový zesilovač
Výstupní napětí je dáno vztahem:

## Slide 9
Neinvertující zesilovač
zesílení A= 1 → sledovač
R2= 0 R1= ∞
Neinvertující zesilovač a sledovač mají velký vstupní odpor. Je to impedanční převodník.

## Slide 10
Diferenční zesilovač s OZ

## Slide 11
Diferenční zesilovač
Změna zesílení se dosáhne změnou jednoho odporu kR2
Nevýhoda těchto dvou typů diferenčních zesilovačů je malý vstupní odpor.

## Slide 12
Diferenční zesilovač
diferenční zesilovač s velkým vstupním odporem
U0
U01

## Slide 13
Diferenční zesilovač
diferenční zesilovač s velkým vstupním odporem

## Slide 14
Diferenční zesilovač
diferenční zesilovač s velkým vstupním odporem “přístrojový zesilovač“
R1 – nastavuje se velikost zesílení

## Slide 15
Diferenční zesilovač s diferenčním výstupem.
U1
U2
U10
U20
Zesilovač má velký vstupní odpor, symetrický výstup a zesílení se nastavuje velikostí R1.

## Slide 16
Integrační a derivační obvod
Integrátor:

## Slide 17
Tento integrátor má nestabilní výstup také díky vstupní napěťové a proudové
nesymetrii. Nutno zařadit resetovací obvod.

## Slide 18
Derivační obvod
Problém je velký zisk pro vysoké frekvence a to vede k šumu a nestabilitě.
Touto úpravou redukujeme frekvenční pásmo derivačního obvodu. Pro vysoké frekvence to integruje.

## Slide 19
Převodník proud-napětí

## Slide 20
Převodník napětí proud
na odporu RZ

## Slide 21
RC oscilátor s OZ
Využívá Wienův člen:
Na frekvenci f0 je výstupní napětí ve fázi
se vstupním napětí.
Zesílení OZ musí být nastaveno pomocí
záporné zpětné vazby dané odpory R1 a
R2 na hodnotu přesně A=3.

## Slide 22
MOSFET pracuje v odporové oblasti a nesmí být mezi D a S větší střídavé
napětí než 300 mV díky interní diodě substrát drain D.
Trimrem P nastavíme požadovanou hodnotu výstupního napětí.

## Slide 23
Komparátor s hysterezí - Schmittův klopný obvod.
Uvst
překlápění výstupu při Uvst =0 V
a)
b)
Napětí při kterém se obvod překlopí závisí na výstupním saturačním naoětí OZ a
Poměru Ra a Rb

## Slide 24
Multivibrátor
Základní zapojení multivibrátoru. Na výstupu je pravoúhlý signál
se střídou 50%. Strmost hran je určena dobou přeběhu použitého
operačního zesilovače.

## Slide 25
Multivibrátor

## Slide 26
Multivibrátor
Když Ui dosáhne ±Un dojde k překlopení výstupu.
Ui
časová konstanta τ=RC
frekvence kmitů multivibrátoru je:
Kmitočet je nezávislý na napájecím napětí, ale to musí být přesně symetrické.

## Slide 27
Multivibrátor

## Slide 28
Multivibrátor
U tohoto zapojení se změnou střídy se mění i frekvence

## Slide 29
Potenciostat pro elektrochemická měření
Obvod, který kontroluje napětí v bodě A vůči zemi nezávisle na velikosti odporů R1 a R2.
základní zapojení galvanostatu (obvod,který určuje proud zátěží ZL nezávisle na její velikosti)
elektrochemická cela

## Slide 30
Potenciostat pro elektrochemická měření
Základní zapojení potenciostatu zajistí nulový proud referenční elektrodou a
a definované napětí ei mezi wk (pracovní
elektrodou) a refenenční elektrodou (ref)
S - je virtuální zem
Jestliže se R1=R2=R3=Rref pak se
potenciál pracovní elektrody ewk vůči
referenční elektrodě (ref) rovná:
Nevýhoda: velký proud iref

## Slide 31
Potenciostat pro elektrochemická měření
Reálný potenciostat, kde proud referenční elektrodou je nula a lze měřit proud
pracovní elektrodou a potenciál
zesilovač proudu

## Slide 32
Literatura:
P. Neumann, J. Uhlíř, Elektronické obvody a funkční bloky 1, skriptum ČVUT (2005) J. Belza, Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky, BEN, 2004.
P. Neumann, J. Uhlíř, Elektronické obvody a funkční bloky 2 skriptum ČVUT (2005)
J. Punčochář, Operační zesilovače v elektronice, BEN Technická literature Praha (2002).
P. Horowitz, W. Hill, The art of Electronics, Third edition, Cambridge University Press,
1980, 1989, 2015.
Donald A. Neamen, Microelectronics Circuit Analysis and Design, Published by
McGraw-Hill (2010).