## Slide 1
Ustálený stav ve vysokofrekvenčních lineárních obvodech
buzených harmonickým signálem
-obvody jsou buzeny pouze harmonickým signálem o jedné
frekvenci w
zajímá nás pouze v době velmi dlouhé po zapnutí zdroje
všechny průběhy u a i jsou pak také harmonické o frekvenci
w
Zavedeme komplexní vyjádření u a i
-komplexní amplituda napětí
komplexní amplituda proudu

## Slide 6
Což je první Kirchhoffův zákon pro komlexní amplitudy proudů.

## Slide 8
Obvodové rovnice pro komplexní amplitudy

## Slide 9
Vyjádření harmonických průběhů harmonických veličin pomocí fázorů v komplexní rovině

## Slide 19
Výkon a výkonové přizpůsobení
výkon dodávaný do zátěže
výkon zdroje
výkon spotřebovaný na vnitřním odporu
zdroje
RS = 0 → teče zkratový proud Ik všechen výkon zdroje se spotřebovává
na vnitřním odporu zdroje.
Ri - vnitřní odpor zdroje

## Slide 20
IK zkratový proud
při chodu nakrátko Rs = 0 → P = 0, výkon zdroje Pzk = Pk
Pk = IKRi výkon nakrátko

## Slide 21
Je dán Ri a měníme RS
Pak platí pro výkon v zátěži P:
hledáme extrém funkce P(Rs)
→ pak bude P největší
pro účinnost přenosu výkonu platí:
→ pro největší účinnost je nejlepší zdroj téměř
na prázdno → proto se používá co největší napětí
pro přenos energie

## Slide 22
Výkonové přizpůsobení pro střídavé (VF) obvody.
Kdy dojde k největšímu přenosu výkonu z jednoho stupně zesilovače do dalšího stupně ?

## Slide 23
Výkonové přizpůsobení pro střídavé (VF) obvody.
Největší přenos výkonu do zátěže nastává pro Xg= -Xz a dále pro Rg = Rz

## Slide 24
Zesílení a úroveň signálu [dB]

## Slide 25
Poměr amplitud napětí na výstupu a vstupu bude u2/u1 = 2
Zesílení v [dB] bude As = 20 log 2 = 6 dB
Poměr amplitud napětí na výstupu a vstupu bude u2/u1 = 10
Zesílení v [dB] bude As = 20 log 10 = 20 dB
Poměr amplitud napětí na výstupu a vstupu bude u2/u1 = 100
Zesílení v [dB] bude As = 20 log 100 = 40 dB
Poměr amplitud napětí na výstupu a vstupu bude u2/u1 = 0.5
Zesílení v [dB] bude As = 20 log 0.5 = - 6 dB
Poměr výkonů na výstupu a vstupu bude P2/P1 = 100
Výkonové zesílení (zisk) Ad = 10 log 100 = 20 dB

## Slide 26
Poměr výkonů na výstupu a vstupu bude P2/P1 = 0,01
Výkonové zeslabení (útlum) Ad = 10 log 0,01 = -20 dB

## Slide 28
Tabulka pro převod úrovně výkonu v [dBm]

## Slide 29
Rvst1 =Rvst2

## Slide 30
Rezonanční obvody
- v obvodech kde se kumuluje elektrická a magnetická energie se mohou tyto
energie měnit jedna v druhou např. energie v induktoru a kapacitoru
při dodání energie do takového obvodu mohou v něm vzniknout vlastní oscilace
(bez další dodávky energie tlumené)
-pokud bude tento obvod buzen harmonickým signálem budou všechny veličiny v obvodu
mít také sinusový průběh v ustáleném stavu –> vynucené oscilace
-v těchto obvodech dochází v výměně energie mezi zdrojem a pasivní sítí obvodu,
pokud tato výměna pro určitou frekvenci ustane, tak dochází k rezonanci
-při rezonanci je fázový posuv mezi proudem a napětím na celém obvodu nula
sériový rezonanční obvod

## Slide 31
platí pro celkovou impedanci:

## Slide 33
proud obvodem v rezonanci Ir=U/R
potom platí:
Pro s1 a s2 platí:
-pro vyšší činitel jakosti je s2-s1 menší a rezonanční křivka je strmější

## Slide 34
pro napětí na jednotlivých elementech platí:
frekvenční závislost pro Q=2

## Slide 35
paralelní rezonanční obvod

## Slide 36
reálnější model paralelního rezonančního obvodu:

## Slide 37
Obvod obsahující více indukčností a kapacit může vykazovat čistě reálnou impedanci pro více frekvenci. Mluvíme potom o vícenásobné rezonanci.

## Slide 38
Příklad:

## Slide 40
Literatura:
M. Mikulec, V. Havlíček, Basic Circuit Theory, 2005 skripta ČVUT
M. Mikulec, V. Havlíček, Základy teorie elektrických obvodů 1
Sedlák B., Štoll I.: Elektřina a magnetismus. Academia, Praha 2003
D. Mayer, Úvod do teorie elektrických obvodů SNTL 1981.
Gilmore Rowan, Practical RF circuit design for modern wireless systems,
2003 ARTECH HOUSE, INC., ISBN 1-58053-522-4.